### Приложение В

### (обязательное)

### Копия программы работ на выполнение инженерных изысканий. 1 часть.

# 1 Общие сведения

Программа проведения инженерно-геологических изысканий на объекте: «Капитальный ремонт автомобильной дороги А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск (направление Бжедугхабль – Адыгейск) на участке км 13+327 – 18+300, Республика Адыгея» составлена ООО «КТП» на основании задания №1 на выполнение инженерно-геологических изысканий.

Согласно заданию №1 на выполнение инженерно-геологических изысканий, на участке предусматривается капитальный ремонт существующей автомобильной дороги.

Стадия проектирования - проектная документация.

Вид строительства - капитальный ремонт.

Местоположение объекта - Российская Федерация, автомобильной дороги А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск (направление Бжедугхабль – Адыгейск) на участке км 13+327 – 18+300, Республика Адыгея.

В соответствии с заданием №1 необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания в 2 части:

- инженерно-геологические изыскания существующего объекта;

- инженерно-геологические изыскания для проектируемого объекта.

Цель изысканий - получение достоверной информации об инженерно-геологических условиях на исследуемом участке в рамках разработки проектной документации, в достаточном объеме для выполнения проектирования.

Виды и объемы работ определяются согласно техническому заданию Заказчика ФКУ Упрдор «Черноморье». Право на производство инженерных изысканий представлено следующими документами:

- Выписка №18 от 16 марта 2020 года от АС «Национальный альянс изысканий «ГеоЦентр»» о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Характеристика существующего объекта:

Категория автомобильной дороги………………………….…………….……..…..…..IВ, II

Расчетная скорость, км/ч………………………………….……………………..…...100-120

Число полос движения ..…………… ………….…..…….……………………….....…….3-4

Протяженность участка, км……….....…....4,973 (уточняется проектной документацией)

Расчетная нагрузка на дорожную одежду, кН.…………………………………….…….115

Тип дорожной одежды……………………………………………….…...……капитальный

Вид покрытия………….……………………………………………………   асфальтобетон

Ширина земляного полотна, м………..…………………………………………31,50-18,75

Ширина проезжей части, м………..……………………………………………..11,25-7,5х2

Ширина обочины, м……………...……………………………………….………………3,75

Уровень ответственности сооружения…………………………………..……..нормальный

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий - сейсмичность 8 баллов.

Уровень ответственности сооружения – нормальный.

# 2 ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Инженерно-геологические условия территории района, к которой относится исследуемый участок, характеризуются средней степенью изученности.

Непосредственно на изучаемой площадке инженерно-геологические изыскания ранее не выполнялись. При составлении настоящего программы работ были использованы крупномасштабные карты геологической изученности:

2000 г. L-(37), (38) (Ростов-на-Дону). Государственная геологическая карта РФ. Карта четвертичных образований, масштаб: 1:1 000 000;

2000 г. L-(37), (38) (Ростов-на-Дону). Государственная геологическая карта РФ. Карта дочетвертичных образований, масштаб: 1:1 000 000;

Для написания предварительных материалов были использованы следующие опубликованные материалы:

1969 г. «Геоморфология Северного Кавказа», Ростов-на-Дону, И.Н. Сафронов;

1996 г. Атлас Краснодарского края и Республики Адыгея. Минск.

Материалы были использованы как основа для общей оценки геологического строения, гидрогеологических условий площадки работ.

На основании анализа имеющихся материалов и в соответствии приложением Б СП 11-105-97 (часть I) категория сложности инженерно-геологических условий оценивается как III (сложная).

# 3 КРАТКАЯ ФИЗИКО-географическая характеристика района работ

3.1 Местоположение

Участок изысканий расположен на автомобильной дороге А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск (направление Бжедугхабль – Адыгейск) на участке км 13+327 – 18+300, Республика Адыгея.

Расположение объекта показано на обзорном плане района проведения работ рис. 3.1.

Рисунок-3.1 Обзорный план района проведения работ

3.2 Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к области предгорных равнин, к наклонным террасированным аллювиальным террасам рек.

Участок работ расположен на проезжей части автодороги А-160.

Изучаемый участок испытывает значительную антропогенную нагрузку от активного движения транспорта по автодороге.

3.3 Климат

Согласно климатическому районированию для строительства (СП 131.13330.2018) г. участок изысканий относится к III району и подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха составляет: в январе – от –5( до +2(С, в июле – от +21 до +25(С, среднегодовая температура - +10.8(С. Абсолютный минимум температур зимой составляет –36(С, абсолютный максимум температур летом достигает +42(С.

Значения основных климатических элементов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Характеристика, месяцы | I | I I | I I I | I V | V | V I | V I I | V I I I | I X | X | X I | X I I | од |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, ºС |
| Средняя | -1,8 | 0,9 | 4,2 | 10,9 | 16,8 | 20,4 | 23,2 | 22,7 | 17,4 | 11,6 | 5,1 | 0,4 | 10,8 |
| Абс. миним. | -36 | -33 | -21 | -10 | -2 | 4 | 8 | 4 | -2 | -10 | -23 | -29 | -36 |
| Абс. максим. | 20 | 22 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 38 | 35 | 30 | 23 | 42 |
| Осадки, мм. |
| Средняя сумма | 61 | 63 | 63 | 57 | 63 | 67 | 61 | 47 | 41 | 57 | 68 | 77 | 725 |
| Скорость ветра, м/с |
| Средняя | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |

Среднегодовая сумма осадков составляет 725 мм. Распределение осадков в году неравномерное.

Снежный покров неустойчив. Средняя дата появления снежного покрова 8 декабря. Среднее число дней со снегом - 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется от 4 до 8см, максимальная 71.

Адыгейск характеризуется сравнительно небольшой скоростью ветра (2.5 м/сек). В течение всего года в городе господствуют ветры восточного и западного направлений (30%) и северо-восточного и юго-западного (37%). Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/сек) составляет 39.

Согласно СТО 36554501-015-2008 для площадки изысканий принимаются:

- снеговой район по расчетному значению веса снегового покрова - II (карта 1), составляет 1,2 м2;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/сек, за зимний период - 5 (карта 2);

- ветровой район по расчетному значению давления ветра - IV (карта 3), составляет 0,48 Па;

- район по толщине стенки гололеда – III (карта 4а);

- район по средней месячной температуре воздуха (°С), в январе - 0° (карта 5);

- район по средней месячной температуре воздуха (°С), в июле - 25° (карта 6);

- район по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от средней месячной температуры (°С), в январе - район 15° (карта 7).

3.4 Тектоническое строение

Согласно тектоническому районированию, площадка инженерно-геологических изысканий приурочена к Скифской плите, Западно-Кубанскому передовому прогибу.

3.5 Геологическое строение

В геологическом строении изучаемой площадки предполагается вскрыть:

Техногенные отложения (tQIV) – представлены переслаиванием суглинка и песка коричневого цвета, с включением гравия и гальки разных фракций.

Лимно-аллювиальные отложения (laQIII) – представлены переслаиванием черной и коричневой глины от полутвердой до тугопластичной консистенции, локально заторфованной, с включением мелкой гальки, с маломощными прослойками супеси, песка и галечника менее 20 см.

Лимно-делювиальные отложения (ldQIII) – представлены глинами от бурого до коричневого цвета, твердой консистенции с редким включением гальки до 10%, локально с прослойками гравелистого песка серого цвета, до 10 см, с включением карбоната и разложившегося карбоната в подошве слоя, с прослойками коричневой ожелезненной супеси.

Алювиальные отложения (aQIII) – представлены:

– суглинком коричневого цвета, твердым гравелистым, сухим, с включением гальки и гравия до 50% с маломощными прослойками галечника и песка до 20 см, с прослойками суглинка с включением карбоната;

– песком средней крупности, коричневого цвета, влажным, в кровле с включением глинистых частиц и мелкой кальки.

Инженерно-геологические условия изучаемого объекта будут интерпретированы по данным бурения.

3.6 Гидрогеологические условия

Согласно карте гидрогеологического районирования Северного Кавказа, подземные воды изучаемого участка относится к Азово-Кубанскому артезианскому бассейну, распространение водоносных горизонтов и комплексов приурочено к аллювиально-флювиогляциальным отложениям (валуны, галечники, пески).

На площадке изысканий предполагается вскрыть первый от поверхности водоносный горизонт на глубинах 5,0-6,0 м.

В неблагоприятные периоды года, при обильном выпадении осадков возможно появление верховодки.

Согласно Справочнику геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам (М.И. Солодухин, И.В. Архангельский, Москва «Недра» 1982 г.) главы «Водопроницаемость (фильтрация) пород» таблицы 71 «Ориентировочные значения коэффициента фильтрации (Кф) стр. 96 фильтрационные характеристики исследуемых грунтов таковы:

Гравийный грунт с песчаным заполнителем - Кф = 50,0-100,0 м/сут;

Гравий чистый - Кф = 100,0-200,0 м/сут;

Супеси - Кф = 0,0-0,7 м/сут;

Суглинки - Кф=0,05-0,10 м/сут;

Глины - Кф<0,001 м/сут.

Пески среднезернистые – Кф = 5-20 м/сут.

Гидрогеологические условия изучаемого объекта будут интерпретированы по данным бурения.

3.7 Геологические процессы и явления

Геологические и инженерно-геологические процессы в пределах участка изысканий представлены:

- высокой сейсмической активностью, которая обусловлена географическим положением района исследований.  Современные землетрясения приурочены к тектонически-активным зонам и поясам. Они имеют тектоническое происхождение и связаны с колебательными движениями земной коры.

Сейсмичность района г. Адыгейск в баллах шкалы MSK для средних грунтовых условий: 8 баллов – карта А (10%), 8 баллов – карта В (5%) и 9 баллов – карта С (1%) согласно СП 14.13330.2018.

Итоговую сейсмичность площадки принять по результатам сейсмического микрорайонирования.

# 4 СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1 Предполевые работы

Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет и других данных об инженерно-геологических условиях. На этой стадии собираются, систематизируются и обрабатываются имеющиеся опубликованные данные по региону в целом и участке работ в частности.

4.2 Полевые работы.

4.2.1. В задачу рекогносцировочного обследования и маршрутных наблюдений входит:

- фиксация всех рек, дорог, оврагов, балок, каналов и других препятствий;

- описание рельефа местности и геоморфологических условий участка;

- документация имеющихся обнажений и фотодокументация;

- фиксация водопроявлений;

- описание геоботанических индикаторов (характера растительности);

- геологических и гидрогеологических условий;

- техногенная нагрузка в полосе изысканий;

- неблагоприятные процессы и явления (обводнение, подтопление, суффозия, карст, оврагообразование, просадка и др.), при их наличии дается характеристика и оценка, оконтуривание границ, привязка к километражу.

Ведется сбор сведений о режиме грунтовых вод; оценивается состояние пересекаемых автодорог, определяется их пригодность как подъездных при строительстве.

При рекогносцировочном обследовании необходимо наметить места для прохождения геотехнических скважин по трассе.

В ходе обследования проводится опрос местного населения об имевших место проявлениях опасных геологических процессов (оползни, подтопление и т.д.), чрезвычайных ситуациях, связанных с природными явлениями, и др.

При наличии эрозионного подмыва склона в бортах долин проводятся дополнительные маршруты вдоль береговой линии. На участках развития подтопления выявляются источники и причины подтопления, а также негативные последствия (заболачивание, образование бугристо-западинных форм на оползневых и оползнеопасных склонах).

Вся информация по рекогносцировке привязывается к пикетажу трассы. Всего намечено пройти 1,0 км маршрутов рекогносцировки.

4.2.2 Бурение скважин

Буровые работы выполняются для изучения литологического разреза, определения глубин залегания грунтовых вод, отбора проб грунта и воды.

Виды бурения, расстояние между выработками и их глубина приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014, СП 47.13330.2012, СП 11-105-97.

Всего в рамках 1-го этапа инженерно-геологических работ на изучаемом объекте предполагается пробурить:

21 продольный инженерно-геологический профиль по полотну существующей автомобильной дороги через каждые 250 метров, в каждом из которых необходимо пробурить:

(2 скважины на левой и правой обочине автодороги глубиной 5,0 м., 1 скважину по центру автодороги для промера дорожной одежды глубиной 1,0 м., (11 метров бурения на каждый инженерно-геологический поперечный профиль, 231 п.м бурения на все профили).

Всего на объекте предполагается пробурить 63 скважины (231 п.м. бурения).

Глубина скважин уточняется в зависимости от инженерно-геологических условий площадки и может быть изменена в ходе проведения работ.

Все разведочные (без опробования) и технические скважины (с опробованием) по завершении бурения ликвидируются тампонажем глиной или цементно-песчаным раствором. Бурение скважин производится станком УРБ-2а2. При бурении скважин ведется тщательная документация керна, в журнале отмечается скорость и характер проходки, выход керна и провалы инструмента.

Керн при бурении извлекается из грунтоноса вручную.

Все выработки должны быть привязаны в плановом и высотном отношении, с последующим составлением каталога.

Отбор монолитов производится в процессе бурения скважин, опробованию подлежат все встреченные литологические разности. Пробы нарушенной структуры отбираются из крупнообломочных грунтов, песков разной крупности, суглинков и глин мягко - текучепластичных и текучих консистенций; пластичных и текучих супесей (не менее 10 образцов каждой разновидности), монолиты отбираются (не менее 6 образцов каждой разновидности) из глинистых грунтов всех консистенций для определения физико-механических свойств и из скальных пород на одноосное сжатие для определения предела прочности.

Монолиты сразу после отбора должны быть ориентированы, маркированы этикеткой для отметки верха. Монолит по всей поверхности обматывается не менее чем четырьмя-пятью слоями стрейч-пленки с целью сохранить его природные физические и механические свойства. Для фиксации упаковки, монолит оборачивается клейкой лентой.

Проводится детальное полевое описание грунта с уточнением границ литологических слоев с описанием свойств грунта: типа грунта, цвета, консистенции, влажности, наличия включений, макропористости и других видимых специфических свойств грунта.

Выполняется отбор проб воды и замеры уровня грунтовых вод при их наличии.

Выполняется фото бурения с выкладкой керна в керновый ящик.

Транспортировка образцов и монолитов грунтов в лабораторию производится в деревянных ящиках, исключающих механические воздействия на образцы, в случае отрицательных температур исключается промерзание монолитов грунта.

Отобранные образцы геологом ООО «КТП» передаются в лабораторию ИП Прохоров Д.И. для проведения лабораторных исследований.

Отбор, упаковка, транспортировка проб грунтов и воды осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2014, ГОСТ Р 51592-2000.

Всего предполагается отобрать 100 монолитов грунта и 50 проб грунта нарушенной структуры. Количество отобранных монолитов и проб грунта может измениться в зависимости от геологического строения площадки.

Параллельно с бурением скважин, проводятся гидрогеологические работы, при этом фиксируются появления и установления уровней подземных вод встреченных водоносных горизонтов.

В случае невозможности размещения инженерно-геологической скважины в месте, определенном при составлении программы работ, допускается смещение скважины на минимальное расстояние, позволяющее произвести работы.

Виды и объемы работ приведены в таблице 4.2.2

Таблица 4.2.2 – Виды и объемы работ

| № п.п | Вид и методика работ | Катего-рия | Единицы измерения | Объем | Общий объем | Всего скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерно-геологическая и гидрогеологическая рекогносцировка. Категория проходимости – II (хорошая). | II | км | 10,0 | 10,0 | - |
| 2 | Колонковое бурение инженерно-геологических скважин диаметром до 160 мм, глубиной до 15 м, с гидрогеологическими наблюдениями. | III IV | п.м. | 231 | 231 | 63 |
| 3 | Отбор монолитов грунта из скважин | - | шт. | 40 | 40 | - |
| 4 | Отбор проб грунта из скважин | - | шт. | 30 | 30 | - |
| 5 | Предварительная разбивка местоположения выработок | - | шт. | 63 | 63 | - |
| 6 | Плановая и высотная привязка точек наблюдений | - | шт. | 63 | 63 | - |

Примечание: допускается изменение объема работ в зависимости от конкретного геологического разреза.

4.2.3 Лабораторные исследования грунтов

Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов следует использовать для классификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2011, оценки их состава и физико-механических свойств.

Виды и методика лабораторных работ определяется в соответствии с спецификой и техническими характеристиками проектируемого сооружения.

При определении модуля деформации по компрессионным испытаниям допускается использование переходного коэффициента moed, распространяющийся на четвертичные глинистые грунты с показателем текучести 0 < IL <1, при этом значения модуля деформации по компрессионным испытаниям следует вычислять в интервале давлений 0,1-0,2 МПа., принимаемого по таблице 5.1 СП 50-101-2004.

Для крупнообломочных грунтов определяется состав, состояние заполнителя по ГОСТ 25100-2011.

Прочностные характеристики крупнообломочных грунтов приводятся по «Методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями» (ДальневостНИИ по строительству, М., Стройиздат, 1989).

Лабораторные исследования по определению химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек из дисперсных грунтов выполняются в целях определения их агрессивности к бетону, металлическим конструкциям (в соответствии с требованиями СП 11-105-97, часть I, а также согласно СП 28. 13330.2012).

Таблица 5.9 – Виды лабораторных исследований

| № п/п | Виды работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной кривой с нагрузками до 0.6 МПа | 20 |
| 2 | Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10%) | 20 |
| 3 | Глинистый грунт. Испытание под одной нагрузкой не выше 2,5 МПа (консолидированный срез) | 60 |
| 4 | Грансостав (сито-ареометр) крупнообломочных грунтов | 40 |
| 6 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | 12 |
| 7 | Сокращенный анализ воды (СХА) | 6 |

Примечание: допускается изменение видов лабораторных исследований в зависимости от конкретного геологического разреза.

4.2.4 Камеральные работы

По результатам выполненных работ составляется отчет по инженерно-геологическим изысканиям (в бумажном и электронном видах), включающий в себя пояснительную записку, текстовые и табличные приложения, комплект разрезов и карт, отражающих природные условия участка работ.

В результате изысканий должны быть получены и отражены в техническом отчете сведения с детальностью достаточной для стадии проектирования.

# 5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА и приемка работ

Все измерительные приборы и оборудование должны быть своевременно поверены, иметь поверочные свидетельства. Не допускается производство измерений неисправными приборами и измерительными средствами с просроченной датой поверки.

Оборудование для статического зондирования проходит тарировку на оборудовании, имеющим соответствующие поверки и лицензии, непосредственно перед выездом на место выполнения работ.

Перед выездом на полевые работы осуществляется контроль соответствия документов и выдача их линейным руководителям.

6 требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ

Охрана труда при производстве инженерно-геологических работ организуется в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, «Правил по охране труда на автомобильном транспорте» ПОТ РО-200-01-95, и другими действующими нормативными документами по охране труда и техники безопасности.

6.1 Начало работ

Все ответственные за проведение работ, занятые работами на объекте, должны иметь удостоверения по охране труда.

Перед началом работ лицо, ответственное за безопасное проведение работ, проводит вводный инструктаж. Площадка производства работ подготавливается для обеспечения безопасного производства работ, подготовительные работы заканчиваются до начала производства работ.

Перед началом работ на объекте места производства работ согласовываются с ФКУ Упрдор «Черноморье», местные органы ГИБДД оповещаются о проведении работ с указанием видов работ и сроков их выполнения.

Ответственный за безопасное производство работ находится на месте производства работ весь период их проведения.

6.2 Перечень необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды

Все специалисты и рабочие, занятые на производстве работ, должны иметь:

средства индивидуальной защиты (ГОСТ 12.4.011-89);

средства защиты головы – каска строительная (ГОСТ 12.4.087-84);

спецодежду и спец обувь (ГОСТ 27653-88);

средства для защиты рук – рукавицы, перчатки (ГОСТ 12.4.010-75).

При возникновении аварийной ситуации необходимо вывести людей и техсредства за пределы зоны аварии и сообщить соответствующим службам.

Все лица, задействованные на площадке работ, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

6.3 Мероприятия по охране окружающей среды

Территория производства работ обустраивается и эксплуатируется в соответствии с требованиям строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов.

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций производится в присутствии представителя эксплуатирующей службы, после предварительной трассировки их на местности.

Движение транспортных средств разрешается по утвержденной схеме.

Рубка леса и кустов не производятся без разрешения соответствующих организаций.

Не допускаются подтекания ГСМ авто и спецтехники, слив ГСМ на землю, в воду.

Хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах в соответствии с правилами по охране труда.

Не допускается работа авто и спецтехники с превышением выбросов оксида углерода и углеводородов.

7 ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ и сроки их представления

По окончании всего комплекса изысканий, по результатам камеральной обработки заказчику будет представлен технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканий на бумаге и дисках СD-R, который будет содержать объемы и результаты выполнения работ по каждому виду изысканий.

Технический отчет должен содержать пояснительную записку, текстовые и графические материалы, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и технического задания.

Электронный вид технического отчета о выполнении работ должен соответствовать бумажному варианту.

Электронная копия передается на дисках СD-R, DVD-R. Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта, его шифра и общего числа носителей. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP. Файлы должны быть представлены в форматах: .dwg, .dxf, .xlsx, .docx, .pdf, .tab. Формат графических материалов – «dwg» (AutoCAD – 2010-2018). Формат текстовых материалов – «docx» (Word).

Отчеты на бумажном носителе должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ 32868-2014, ГОСТ 33179-2014, СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 14.13330.2011*, СП 22.13330.2011, СП 36.13330.2012, СП 28.13330.2012.

Для рассмотрения и устранения замечаний (по результатам рассмотрения) документацию представить Заказчику в 2 экз. в бумажном (переплетенном) виде и в 1 экз. на электронном носителе СD-R(RW)/DVD-R(RW). После получения положительного заключения государственной экспертизы документацию представить Заказчику в 5-ти экз. в бумажном (переплетенном) виде и 2 экз. на электронном носителе СD-R(RW)/DVD-R(RW).

Сроки выполнения работ: согласно календарному плану.

Составил инженер-геолог                                                        Ремизова О.В.

# 8 Используемые документы

8.1 Нормативные

ГОСТ 32868-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических изысканий;

ГОСТ 33179-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования.

СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов;

СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов;

СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений;

СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии;

СП 131.13330.2012. Строительная климатология;

СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах;

РСН 65-87. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ;

РСН 60-86. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ;

ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация;

ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам, М., 2001;

ГОСТ 21.302-96. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям;

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Москва. «Недра». 1989;

Правила по охране труда при изысканиях и проектировании автомобильных дорог. Главтранспроект. 1987 г;

ППБ–01–03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

Правила пожарной безопасности при геологоразведочных работах, утвержденные Госгортехнадзором СССР 20.03.79 г.

8.2 Фондовые

2000 г. L-(37), (38) (Ростов-на-Дону). Государственная геологическая карта РФ. Карта четвертичных образований, масштаб: 1:1 000 000;

2000 г. L-(37), (38) (Ростов-на-Дону). Государственная геологическая карта РФ. Карта дочетвертичных образований, масштаб: 1:1 000 000;

Для написания предварительных материалов были использованы следующие опубликованные материалы:

1969 г. «Геоморфология Северного Кавказа», Ростов-на-Дону, И.Н. Сафронов;

1996 г. Атлас Краснодарского края и Республики Адыгея. Минск.